## Slide 1: BIA 2005
Connaissance des aéronefs

## Slide 2: CELLULE (structures)

## Slide 3: 01/ Un Karman est:
  a) un célèbre appareil de compétition utilisé dans les courses de vitesse aux USA (courses de pylônes).
  b) un carénage d'emplanture optimisant l'écoulement de l'air.
  c) un chariot de déplacement d'aéronef lourd sur les aires de parking des aéroports.
  d) un dirigeable gonflé au sulfure d'hydrogène.

## Slide 4: 01/ Un Karman est:
  a) un célèbre appareil de compétition utilisé dans les courses de vitesse aux USA (courses de pylônes).
  b) un carénage d'emplanture optimisant l'écoulement de l'air.
  c) un chariot de déplacement d'aéronef lourd sur les aires de parking des aéroports.
  d) un dirigeable gonflé au sulfure d'hydrogène.

## Slide 5: 02/ Les spoilers:
  a) sont des limiteurs de traînée
  b) sont des réducteurs de portance
  c) sont toujours automatiques
  d) ne servent qu'au sol pour ralentir l'avion afin de ne pas faire chauffer les freins.

## Slide 6: 02/ Les spoilers:
  a) sont des limiteurs de traînée
  b) sont des réducteurs de portance
  c) sont toujours automatiques
  d) ne servent qu'au sol pour ralentir l'avion afin de ne pas faire chauffer les freins.

## Slide 7: 03/ Parmi les éléments ci-après, lequel n’est pas un constituant de la cellule:
  a) le fuselage
  b) les empennages
  c) l’aile
  d) l’avionique

## Slide 8: 03/ Parmi les éléments ci-après, lequel n’est pas un constituant de la cellule:
  a) le fuselage
  b) les empennages
  c) l’aile
  d) l’avionique

## Slide 9: 04/ L’angle d’incidence de l’aile est l’angle compris entre:
  a) Quelle est la description correcte pour l'avion représenté
  b) aile médiane à dièdre positif et empennage en T
  c) aile basse cantilever à dièdre positif et empennage cruciforme
  d) aile médiane à flèche positive et empennage papillon

## Slide 10: 04/ L’angle d’incidence de l’aile est l’angle compris entre:
  a) Quelle est la description correcte pour l'avion représenté
  b) aile médiane à dièdre positif et empennage en T
  c) aile basse cantilever à dièdre positif et empennage cruciforme
  d) aile médiane à flèche positive et empennage papillon

## Slide 11: 05/ Un compensateur est une petite surface placée à l'arrière d'une gouverne et qui sert à :
  a) compenser les erreurs de pilotage
  b) compenser les variations de pression dues aux changements d'altitude de l'avion
  c) compenser les efforts que le pilote doit effectuer sur les commandes
  d) les réponses a, b et c sont correctes

## Slide 12: 05/ Un compensateur est une petite surface placée à l'arrière d'une gouverne et qui sert à :
  a) compenser les erreurs de pilotage
  b) compenser les variations de pression dues aux changements d'altitude de l'avion
  c) compenser les efforts que le pilote doit effectuer sur les commandes
  d) les réponses a, b et c sont correctes

## Slide 13: 06/ Les winglets servent à:
  a) augmenter la stabilité d'un avion
  b) diminuer la traînée due aux tourbillons marginaux
  c) permettent d'augmenter la portance d'une aile en virage
  d) permettent d'augmenter la portance d'une aile en approche avant l'atterrissage

## Slide 14: 06/ Les winglets servent à:
  a) augmenter la stabilité d'un avion
  b) diminuer la traînée due aux tourbillons marginaux
  c) permettent d'augmenter la portance d'une aile en virage
  d) permettent d'augmenter la portance d'une aile en approche avant l'atterrissage

## Slide 15: SERVITUDES ET CIRCUITS

## Slide 16: 07/ Parmi les éléments suivants, un seul ne concerne pas le circuit carburant :
  a) la pompe électrique de gavage
  b) le carburateur
  c) les réservoirs
  d) l’alternateur

## Slide 17: 07/ Parmi les éléments suivants, un seul ne concerne pas le circuit carburant :
  a) la pompe électrique de gavage
  b) le carburateur
  c) les réservoirs
  d) l’alternateur

## Slide 18: 08/ À bord des avions légers, on rencontre souvent une alimentation électrique en :
  a) 220 volts
  b) 110 volts
  c) 12 volts
  d) 50 Hz

## Slide 19: 08/ À bord des avions légers, on rencontre souvent une alimentation électrique en :
  a) 220 volts
  b) 110 volts
  c) 12 volts
  d) 50 Hz

## Slide 20: 09/ Pour connaître la vitesse d’un aéronef, une antenne anémométrique permet la prise de:
  a) la pression totale et la pression statique
  b) la pression dynamique et la pression statique
  c) la pression totale et la pression d'impact
  d) uniquement la pression statique

## Slide 21: 09/ Pour connaître la vitesse d’un aéronef, une antenne anémométrique permet la prise de:
  a) la pression totale et la pression statique
  b) la pression dynamique et la pression statique
  c) la pression totale et la pression d'impact
  d) uniquement la pression statique

## Slide 22: HELICE

## Slide 23: 10/ En montée à vitesse constante, l’avance par tour d’une hélice est :
  a) égale au pas théorique
  b) plus petite que le pas théorique
  c) plus grande que le pas théorique
  d) indépendant du pas théorique

## Slide 24: 10/ En montée à vitesse constante, l’avance par tour d’une hélice est :
  a) égale au pas théorique
  b) plus petite que le pas théorique
  c) plus grande que le pas théorique
  d) indépendant du pas théorique

## Slide 25: 11/ Le rendement d'une hélice est défini par le rapport :
  a) Puissance utile / Puissance absorbée
  b) Puissance absorbée / Puissance utile
  c) Traction / Puissance
  d) Puissance / Traction

## Slide 26: 11/ Le rendement d'une hélice est défini par le rapport :
  a) Puissance utile / Puissance absorbée
  b) Puissance absorbée / Puissance utile
  c) Traction / Puissance
  d) Puissance / Traction

## Slide 27: 12/ L’angle de calage d'une hélice est :
  a) l'angle formé entre les pales (180° pour une bipale, 120° pour une tripale, etc.......)
  b) l'angle formé par la corde de profil de la pale à un endroit donné et le plan de rotation de l'hélice
  c) le diamètre de l'hélice multiplié par le coefficient de plénitude
  d) ) l’angle formé par la verticale et une des pales de l’hélice lorsque le moteur est arrêté

## Slide 28: 12/ L’angle de calage d'une hélice est :
  a) l'angle formé entre les pales (180° pour une bipale, 120° pour une tripale, etc.......)
  b) l'angle formé par la corde de profil de la pale à un endroit donné et le plan de rotation de l'hélice
  c) le diamètre de l'hélice multiplié par le coefficient de plénitude
  d) ) l’angle formé par la verticale et une des pales de l’hélice lorsque le moteur est arrêté

## Slide 29: 13/ Le cône d'hélice :
  a) améliore l'écoulement de l'air
  b) favorise le refroidissement du moteur
  c) évite le souffle hélicoïdal autour du fuselage
  d) les affirmations "a" et "b" sont exactes

## Slide 30: 13/ Le cône d'hélice :
  a) améliore l'écoulement de l'air
  b) favorise le refroidissement du moteur
  c) évite le souffle hélicoïdal autour du fuselage
  d) les affirmations "a" et "b" sont exactes

## Slide 31: MOTEURS

## Slide 32: 14/ Dans un moteur à explosion, l’ensemble bielle-vilebrequin :
  a) sert à limiter la course du cylindre
  b) transmet le mouvement des soupapes aux bielles
  c) transmet le mouvement alternatif des pistons aux cylindres
  d) transforme le mouvement alternatif des pistons en mouvement de rotation du villebrequin

## Slide 33: 14/ Dans un moteur à explosion, l’ensemble bielle-vilebrequin :
  a) sert à limiter la course du cylindre
  b) transmet le mouvement des soupapes aux bielles
  c) transmet le mouvement alternatif des pistons aux cylindres
  d) transforme le mouvement alternatif des pistons en mouvement de rotation du villebrequin

## Slide 34: 15/ Un moteur refroidi par air risque de chauffer : 1) au cours d’un roulage ou d’une attente au sol prolongés 2) par condition givrante 3) lors d’une montée prolongée 4) au cours d’un vol à haute altitude Choisir la combinaison la plus complète :
  a) 2 et 4
  b) 2 et 3
  c) 1 et 3
  d) 3 et 4

## Slide 35: 15/ Un moteur refroidi par air risque de chauffer : 1) au cours d’un roulage ou d’une attente au sol prolongés 2) par condition givrante 3) lors d’une montée prolongée 4) au cours d’un vol à haute altitude Choisir la combinaison la plus complète :
  a) 2 et 4
  b) 2 et 3
  c) 1 et 3
  d) 3 et 4

## Slide 36: 16/ Durant un cycle de fonctionnement d’un moteur à piston, le seul temps qui produit de l’énergie mécanique utile pour la propulsion est :
  a) l’admission
  b) la compression
  c) l’échappement
  d) la combustion-détente

## Slide 37: 16/ Durant un cycle de fonctionnement d’un moteur à piston, le seul temps qui produit de l’énergie mécanique utile pour la propulsion est :
  a) l’admission
  b) la compression
  c) l’échappement
  d) la combustion-détente

## Slide 38: INSTRUMENTS

## Slide 39: 17/ L'horizon artificiel représenté ci-dessous indique que l'avion est incliné:
  a) à gauche avec une assiette à cabrer
  b) à gauche avec une assiette à piquer
  c) à droite avec une assiette à cabrer
  d) à droite avec une assiette à piquer

## Slide 40: 17/ L'horizon artificiel représenté ci-dessous indique que l'avion est incliné:
  a) à gauche avec une assiette à cabrer
  b) à gauche avec une assiette à piquer
  c) à droite avec une assiette à cabrer
  d) à droite avec une assiette à piquer

## Slide 41: 18/ L'indicateur de virage indique :
  a) le sens du virage et l’inclinaison de l’avion
  b) le sens et le taux de virage
  c) le sens du virage et le facteur de charge
  d) uniquement le sens du virage

## Slide 42: 18/ L'indicateur de virage indique :
  a) le sens du virage et l’inclinaison de l’avion
  b) le sens et le taux de virage
  c) le sens du virage et le facteur de charge
  d) uniquement le sens du virage

## Slide 43: 19/ Quel instrument de bord n’utilise pas de gyroscope pour son fonctionnement ?
  a) indicateur de virage
  b) horizon artificiel
  c) conservateur de cap
  d) compas magnétique

## Slide 44: 19/ Quel instrument de bord n’utilise pas de gyroscope pour son fonctionnement ?
  a) indicateur de virage
  b) horizon artificiel
  c) conservateur de cap
  d) compas magnétique

## Slide 45: 20/ La déviation est une erreur instrumentale concernant :
  a) le conservateur de cap
  b) le compas magnétique
  c) l'indicateur de virage
  d) le tachymètre

## Slide 46: 20/ La déviation est une erreur instrumentale concernant :
  a) le conservateur de cap
  b) le compas magnétique
  c) l'indicateur de virage
  d) le tachymètre