## Slide 1: BIA 2010
Météorologie

## Slide 2: INFORMATION

## Slide 3: 01/ Le degré hygrométrique est :
  a) le degré de température utilisé dans l’échelle de mesure Kelvin
  b) le degré de température utilisé dans l’échelle de mesure Celsius
  c) le rapport entre la masse de vapeur d'eau contenue effectivement dans l’air et celle que cet air peut contenir au maximum
  d) la différence de température entre les deux thermomètres d’un hygromètre

## Slide 4: 01/ Le degré hygrométrique est :
  a) le degré de température utilisé dans l’échelle de mesure Kelvin
  b) le degré de température utilisé dans l’échelle de mesure Celsius
  c) le rapport entre la masse de vapeur d'eau contenue effectivement dans l’air et celle que cet air peut contenir au maximum
  d) la différence de température entre les deux thermomètres d’un hygromètre

## Slide 5: 02/ Sur une carte météorologique, une ligne festonnée de triangles indique la présence :
  a) d’un front froid
  b) d’un front chaud
  c) d’une dorsale barométrique
  d) d’une dépression
Notes: Festonnée. Synonyme=guirlande

## Slide 6: 02/ Sur une carte météorologique, une ligne festonnée de triangles indique la présence :
  a) d’un front froid
  b) d’un front chaud
  c) d’une dorsale barométrique
  d) d’une dépression
Notes: Festonnée. Synonyme=guirlande

## Slide 7: 03/ L’appareil servant à indiquer la direction du vent s’appelle :
  a) une rose des vents
  b) un anémomètre
  c) une girouette
  d) un directionnel

## Slide 8: 03/ L’appareil servant à indiquer la direction du vent s’appelle :
  a) une rose des vents
  b) un anémomètre
  c) une girouette
  d) un directionnel

## Slide 9: 04/ L’unité de pression utilisée dans le système international et en aéronautique est :
  a) le pascal
  b) le newton
  c) le millimètre de mercure
  d) l’isobare

## Slide 10: 04/ L’unité de pression utilisée dans le système international et en aéronautique est :
  a) le pascal
  b) le newton
  c) le millimètre de mercure
  d) l’isobare

## Slide 11: ATMOSPHERE

## Slide 12: 05/ Vers 11000 m d'altitude aux latitudes tempérées, on observe une surface de séparation entre deux couches de l'atmosphère. Elle est appelée :
  a) troposphère
  b) tropopause
  c) stratosphère
  d) mésosphère

## Slide 13: 05/ Vers 11000 m d'altitude aux latitudes tempérées, on observe une surface de séparation entre deux couches de l'atmosphère. Elle est appelée :
  a) troposphère
  b) tropopause
  c) stratosphère
  d) mésosphère

## Slide 14: 06/ Selon l’atmosphère standard, le gradient de température en s’élevant en altitude dans les basses couches est de :
  a) + 2° C par 1 000 pieds
  b) + 2° C par 1 000 mètres
  c) - 2° C par 1 000 pieds
  d) - 2° C par 1 000 mètres
Notes: Tropo = tour de laTerre

## Slide 15: 06/ Selon l’atmosphère standard, le gradient de température en s’élevant en altitude dans les basses couches est de :
  a) + 2° C par 1 000 pieds
  b) + 2° C par 1 000 mètres
  c) - 2° C par 1 000 pieds
  d) - 2° C par 1 000 mètres
Notes: Tropo = tour de laTerre

## Slide 16: 07/ La pression atmosphérique provient :
  a) du poids de la vapeur d’eau contenue dans l’air
  b) du poids de la masse d’air située au-dessus du lieu d’observation
  c) du vent
  d) de l’échauffement de l’air par le soleil

## Slide 17: 07/ La pression atmosphérique provient :
  a) du poids de la vapeur d’eau contenue dans l’air
  b) du poids de la masse d’air située au-dessus du lieu d’observation
  c) du vent
  d) de l’échauffement de l’air par le soleil

## Slide 18: 08/ La pollution atmosphérique liée aux activités humaines :ANNULEE
  a) a pour effet d’élever la température de la surface terrestre
  b) appauvrit la stratosphère en ozone qui nous protège des rayons ultraviolets
  c) entraîne des mutations importantes de la faune et de la flore
  d) toutes ces affirmations sont exactes

## Slide 19: 09/ Dans la troposphère, aux latitudes tempérées, les nuages de l’étage moyen sont situés entre:
  a) 2 000 et 6 000 pieds
  b) 2 000 et 6 000 mètres
  c) 10 000 et 20 000 pieds
  d) 6 000 et 12 000 mètres

## Slide 20: 09/ Dans la troposphère, aux latitudes tempérées, les nuages de l’étage moyen sont situés entre:
  a) 2 000 et 6 000 pieds
  b) 2 000 et 6 000 mètres
  c) 10 000 et 20 000 pieds
  d) 6 000 et 12 000 mètres

## Slide 21: 10/ La brume sèche :
  a) est constituée de particules solides (sable, poussières, impuretés) en suspension dans l’air non saturé d’humidité
  b) est due en grande partie à l’activité industrielle qui se développe sur la planète
  c) se forme fréquemment en période de beau temps
  d) toutes ces affirmations sont exactes

## Slide 22: 10/ La brume sèche :
  a) est constituée de particules solides (sable, poussières, impuretés) en suspension dans l’air non saturé d’humidité
  b) est due en grande partie à l’activité industrielle qui se développe sur la planète
  c) se forme fréquemment en période de beau temps
  d) toutes ces affirmations sont exactes

## Slide 23: 11/ Au sommet de la troposphère, on peut rencontrer un vent très fort, qui peut atteindre 300 km/h. Un tel vent est appelé :
  a) alizé
  b) Gulf Stream
  c) courant-jet
  d) tramontane

## Slide 24: 11/ Au sommet de la troposphère, on peut rencontrer un vent très fort, qui peut atteindre 300 km/h. Un tel vent est appelé :
  a) alizé
  b) Gulf Stream
  c) courant-jet
  d) tramontane

## Slide 25: NUAGES ET METEORES

## Slide 26: 12/ Les stratus sont des nuages :
  a) dangereux à cause des turbulences et précipitations qui leur sont associées
  b) dangereux par la faible hauteur de leur base
  c) résultant d'ascendances qui permettent le vol à voile
  d) de grande étendue verticale

## Slide 27: 12/ Les stratus sont des nuages :
  a) dangereux à cause des turbulences et précipitations qui leur sont associées
  b) dangereux par la faible hauteur de leur base
  c) résultant d'ascendances qui permettent le vol à voile
  d) de grande étendue verticale

## Slide 28: 13/ Indiquez lequel de ces groupes de nuages ne contient que des nuages stables :
  a) Stratus, cumulonimbus, altocumulus, cirrus
  b) Altostratus, cirrostratus, stratus, cirrus
  c) Cumulus, cirrocumulus, stratocumulus, altocumulus
  d) Nimbostratus, cumulonimbus, cirrus, altocumulus

## Slide 29: 13/ Indiquez lequel de ces groupes de nuages ne contient que des nuages stables :
  a) Stratus, cumulonimbus, altocumulus, cirrus
  b) Altostratus, cirrostratus, stratus, cirrus
  c) Cumulus, cirrocumulus, stratocumulus, altocumulus
  d) Nimbostratus, cumulonimbus, cirrus, altocumulus

## Slide 30: 14/ L’orage est caractéristique :
  a) du nimbostratus
  b) du stratus
  c) du cumulonimbus
  d) de l’altostratus

## Slide 31: 14/ L’orage est caractéristique :
  a) du nimbostratus
  b) du stratus
  c) du cumulonimbus
  d) de l’altostratus

## Slide 32: 15/ L’occlusion est une zone :
  a) généralement peu active
  b) avec orages fréquents mais toutefois avec une visibilité correcte
  c) toujours sans nuage
  d) nuageuse, pluvieuse, avec le plus souvent des plafonds bas

## Slide 33: 15/ L’occlusion est une zone :
  a) généralement peu active
  b) avec orages fréquents mais toutefois avec une visibilité correcte
  c) toujours sans nuage
  d) nuageuse, pluvieuse, avec le plus souvent des plafonds bas

## Slide 34: 16/ La cause la plus fréquente de formation des nuages dans l’atmosphère est :
  a) un soulèvement d’un ensemble de particules d’air humide
  b) un affaissement d’un ensemble de particules d’air humide
  c) un réchauffement de l’air en altitude
  d) une montée rapide des températures

## Slide 35: 16/ La cause la plus fréquente de formation des nuages dans l’atmosphère est :
  a) un soulèvement d’un ensemble de particules d’air humide
  b) un affaissement d’un ensemble de particules d’air humide
  c) un réchauffement de l’air en altitude
  d) une montée rapide des températures

## Slide 36: 17/ Les nuages qui peuvent donner des averses sont :
  a) le cumulus congestus et le cumulonimbus
  b) le nimbus et le nimbostratus
  c) le stratus et le stratocumulus
  d) le cirrus et le cirrocumulus

## Slide 37: 17/ Les nuages qui peuvent donner des averses sont :
  a) le cumulus congestus et le cumulonimbus
  b) le nimbus et le nimbostratus
  c) le stratus et le stratocumulus
  d) le cirrus et le cirrocumulus

## Slide 38: PREVISIONS

## Slide 39: 18/ Dans le dossier météorologique du pilote, le TAF est un message :
  a) de prévision du temps à un endroit donné
  b) d’observation du temps en un lieu donné
  c) de prévision du temps sous forme d’une carte
  d) d’observation du temps sous forme d’une carte

## Slide 40: 18/ Dans le dossier météorologique du pilote, le TAF est un message :
  a) de prévision du temps à un endroit donné
  b) d’observation du temps en un lieu donné
  c) de prévision du temps sous forme d’une carte
  d) d’observation du temps sous forme d’une carte

## Slide 41: 19/ La lecture sur une carte de prévision du symbole suivant signifie :
  a) givrage fort
  b) averses de pluie
  c) grêle
  d) turbulence modérée

## Slide 42: 19/ La lecture sur une carte de prévision du symbole suivant signifie :
  a) givrage fort
  b) averses de pluie
  c) grêle
  d) turbulence modérée

## Slide 43: 20/ En France un aéronef se dirige vers une dépression. Le pilote peut s’attendre à :
  a) une dérive gauche
  b) une dérive droite
  c) une dérive nulle
  d) une dérive tantôt gauche tantôt droite

## Slide 44: 20/ En France un aéronef se dirige vers une dépression. Le pilote peut s’attendre à :
  a) une dérive gauche
  b) une dérive droite
  c) une dérive nulle
  d) une dérive tantôt gauche tantôt droite