| OBJECTIF : Réaliser la gradation de la jupe de base par la méthode manuelle en respectant la conformité des modèles. |
| --- |
| RAPPELS DEFINITION : La gradation consiste à tracer une gamme ascendante ou descendante de patrons à partir d’une taille de base. - Le résultat de cette opération s’appelle : La souche de gradation - On distingue 2 méthodes de gradation : - Par procédé manuel - Par procédé informatisé |  |
| Remarque : La répartition des valeurs dépend de l’emplacement du point fixe ou de la ligne fixe Il est choisi de façon judicieuse pour calculer la répartition des écarts. Son emplacement peut être sur un point ou sur une ligne. Il ne subit pas d’évolution . Il est présent sur chacun des morceaux. |
| METHODE : Procédé manuel |
| Calculer les écarts entre les tailles | Compléter le tableau des écarts | Voir tableau de mesures p.4/6 |
| Sélectionner et surligner les mesures utiles | Dans le tableau des mesures |  |
| Positionner le point fixe sur le milieu devant | Sur chaque élément | Voir schémas p.5/6 |
| Contrôler | Le point fixe placé sur chaque élément | Les lignes à assembler doivent être : soit fixes soit gradées |
| Répartir les valeurs | Sur fiche de répartition : - par élément - sur tous les points à grader - en respectant les proportions | Flécher les valeurs d’évolution pour une taille supérieure Voir schémas p.5 et 6/6 |
| Tracer les évolutions | - Pointer et tracer les tailles extrêmes - Tracer la diagonale de gradation passant par ces points : - en rouge : taille> à taille de base - en noir: taille de base - en bleu: taille< à taille de base | - Sur le patron - En abscisse et en ordonnée - En parallèle ou en perpendiculaire au DL |
| Flécher et noter les évolutions | Sur le patron |  |
| Pointer les inter - tailles | Longueur ligne entre taille Nombre de tailles à grader |  |
| Contrôler | - Les calculs - La précision - La logique d’emplacement des tailles > et < |  |
| Codifier | Ecrire la légende sur chaque élément gradé |  |
| Contrôler | La souche de gradation |  |

| TABLEAU DES MESURES |
| --- |
|  | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | Ecart par taille | Ecart ½ vêtement |
| Tour de poitrine | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 |  |  |
| Espacement des seins | 16.8 | 17.4 | 18 | 18.6 | 19.2 | 19.8 | 20.4 |  |  |
| Tour de taille | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |  |  |
| Tour de bassin | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 |  |  |
| Longueur côté corsage | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| Hauteur bassin | 19.6 | 19.9 | 20.2 | 20.5 | 20.8 | 21.1 | 21.4 |  |
| Hauteur point de poitrine | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |  |
| Longueur taille devant | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 |  |
| Longueur taille dos | 39.75 | 40 | 40.25 | 40.5 | 40.75 | 41 | 41.25 |  |
| Longueur épaule | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14 |  |
| Carrure dos | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 |  |  |
| Carrure devant | 33.2 | 33.2 | 33.8 | 34.4 | 35 | 36.2 | 36.8 |  |  |
| Profondeur encolure dos | 1.35 | 1.5 | 1.65 | 1.8 | 1.95 | 2.1 | 2.25 |  |
| Profondeur encolure devant | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.25 |  |
| Largeur encolure dos | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14 | 14.2 | 14.4 | 14.6 |  |  |
| Largeur encolure devant | 12.9 | 13.1 | 13.3 | 13.5 | 13.7 | 13.9 | 14.1 |  |  |

Souche de gradation attendue

| Répartition des valeurs en fonction du point fixe : surligner en vert les lignes fixes |
| --- |
| Point fixe Milieu devant Milieu dos |  |
| Point fixe Côté |  |
| Point fixe Pince |  |

# Text boxes

LA GRADATION DE LA JUPE:

METHODE MANUELLE