1-DEFINITION :

C’est la décomposition du produit en commençant par les éléments les plus simples puis par les sous-ensembles et monter peu à peu jusqu’au produit fini .

2- Qu’est ce qu’un élément ( ou pièce)?

Ce sont des parties constitutives d’un produit qui ne sont pas assemblées entres elles.

Il existe deux sortes d’éléments :

- Eléments approvisionnés : ce sont des éléments fournis par un artisan tels que :

- fil à broder

- cône de fil, étiquette d’entretien, fermeture à glissière,élastique…

-  Eléments travaillés :   ils ont été découpés dans le tissu, ce sont des éléments qui ont subi

une transformation

sac « ULYSSE »                                                          poupée « UNICEF »

- devant , dos, côté, anse…                                      - devant , dos ……

3- Qu’est ce qu’un sous-ensemble ?

C’est un assemblage de plusieurs éléments :  - le devant du sac / le côté du sac

- la doublure devant du sac / la doublure côté du sac

- le dos gauche / le dos droit de la poupée

4- Qu’est ce qu’un ensemble ?

C’est un assemblage de plusieurs sous-ensemble : - devant, côté et dos en jean / devant,côté et dos en

doublure

5- Qu’est ce qu’un produit ?

C’est l’assemblage des ensembles pour obtenir un produit fini tel que : sac « ULYSSE »

corps de la poupée « UNICEF »…

CETTE DECOMPOSITION SE REPRESENTE SOUS DIFFERENTES FORMES :

Par un diagramme appelé WENN et un diagramme linéaire ou râteau de fabrication.

Ainsi la gamme opératoire (ou la gamme de montage) peut être réalisée plus précisément à partir de cette ou ces analyses de produit.

| DIAGRAMME DE WENN |
| --- |
| DEFINITION | Les différents étapes de la fabrication sont encerclées par sous ensembles puis par ensembles et produit fini sans oublier les éléments approvisionnés. |
| DEMARCHE | Entourer les éléments Entourer les éléments formant un sous-ensemble Entourer les sous-ensembles pour former un produit fini 4- Indiquer par une flèche le nom du produit fini |
| Sac « ULYSSE » : 8 3 Fil à broder coton 7 1 Côté doublure popeline 6 1 Dos doublure 5 1 Devant doublure 4 1 Anse coton élasthanne 3 1 Côté 2 1 Dos 1 1 Devant Rp Nb désignations matière |
| DIAGRAMME DE WENN : tablier « CLOUET » |
| 7 1 Etiquette 6 2 Lien taille coton 5 1 Lien encolure 4 1 Empiècement 3 1 Côté gauche 2 1 Côté droit 1 1 Devant Rp Nb désignations matière |

DIAGRAMME DE WENN : poupée « UNICEF»

12 1 Ruban ceinture satin 11 X Ruban cheveux 10 1 Elastique 9 X Fil à broder (yeux) coton 8 X ouatine 7 1 Fichu 6 1 Jupe 5 1 Haut devant dessous 4 1 Haut devant dessus 3 1 Dos droit 2 1 Dos gauche 1 1 Corps devant Rp Nb désignations matière

# Text boxes

ANALYSE DE PRODUIT