FICHE CONTRAT ELEVE                                 Séance: 55min

Evaluation formative

| COMPETENCES | SAVOIRS ASSOCIES |
| --- | --- |
| C1. 1 C1.11 | Rechercher, s’informer Situer l’objet d’étude. | S2 S2.2.3 | Définition technique du produit L’analyse technique |
| C2. 1 C2.12 | Participer à la mise au point d’un modèle Pré concevoir les patrons | S2.3 S2.3.1 | Obtention des formes Etude techniques de conception de modèle |

OBJECTIF DE LA SEQUENCE :l’élève doit être capable de réaliser toutes les études nécessaires à l'élaboration du prototype.

OBJECTIF DE LA SEANCE:  L'élève doit être capable de tracer la croisure et la parementure à même et de marquer la boutonnière confection

PRE-REQUIS :  - la transformation de la robe Courrèges

- la réalisation de la robe Courrèges

NOUVELLES CONNAISSANCES :

- Tracé d'une croisure et d'une parementure

- Marquage des boutonnières confection

| ON DONNE : | ON DEMANDE: | ON EXIGE: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 fiche contrat - 1 fiche définition et méthode - 1 fiche schéma - 1 patron corsage de base - Du papier de coupe - Du matériel de coupe - Des consignes orales. | - Relever le patron de base - Tracer la croisure, la parementure et le repli - de découper les patrons - Calculer la longueur exacte des boutonnières - Marquer les boutonnières confection en suivant la méthode - Désigner chaque élément | - Les contours du patron du corsage devant sont respectés et les indications de coupe complètes - Le tracé précis de la croisure, de la parementure et du repli (couture) - respect du découpage juste après le trait noir - le calcul de la longueur des boutonnières est juste - Respect de l’emplacement des boutonnières -Tous les éléments correctement désignés |  |  |  |
| Remarques: |

1 -  Qu'est ce qu'une croisure?

- C’est la partie que l’on rajoute à un bord de patron pour permettre un boutonnage.

- C’est la distance comprise entre le milieu devant et le bord du vêtement.

- La croisure est en fonction du modèle et du diamètre du bouton.

- Tracer une croisure de 10 mm.

2 - Qu'est ce qu'une parementure  ?

- C’est une propreté intérieure (sur l’o-o) située après la croisure. Elle fait en général deux fois la largeur de la croisure. La parementure varie selon  le modèle. Elle couvre ainsi  toujours les boutonnières.

- A cette propreté on ajoute une valeur de repli (= valeur couture)

- Elle sert de finition de bord

- Elle peut être à même ou indépendante.

- Elle peut être thermocollée ou non

- Tracer une parementure à même de deux fois la croisure =......... mm

3 - Comment découper le patron ?

La croisure-parementure doit être l'empreinte de l'encolure.

- Pour cela, ajouter la valeur de repli au bord de la parementure,  le remplier puis plier le patron sur la ligne de croisure

- Ensuite découper l'encolure

4 - Comment calculer les boutonnières ?

Pour calculer la longueur de la boutonnière il faut  mesurer : le diamètre du bouton + l’épaisseur du bouton

- Calculer la longueur de la boutonnière : Diamètre des boutons 8 mm, épaisseur de 2mm

le diamètre du bouton ( = .........mm) + épaisseur du bouton (=........mm) = .........mm

5 - Marquage des boutonnières confection.

- Extrémité arrondie à 2mm du milieu.

- Perpendiculaire au bord du vêtement, vers l’intérieur

- Marquer à 2O mm de l'encolure : 4 boutonnières confection espacées de 30mm.

- Mettre les noms en face des flèches

# Text boxes

La croisure-parementure et la boutonnière confection:

Définition et méthode

La croisure-parementure et  la boutonnière confection

Schéma