FICHE CONTRAT ELEVE                                 Séance: 55min/temps d'application 55 min

Evaluation sommative

| COMPETENCES | SAVOIRS ASSOCIES |
| --- | --- |
| C1. 1 C1.11 | Rechercher, s’informer Situer l’objet d’étude. | S2 S2.2.3 | Définition technique du produit L’analyse technique |
| C2. 1 C2.12 | Participer à la mise au point d’un modèle Pré concevoir les patrons | S2.3 S2.3.1 | Obtention des formes Etude techniques de conception de modèle |

OBJECTIF DE LA SEQUENCE : l’élève doit être capable de réaliser toutes les études nécessaires à l'élaboration du prototype.

OBJECTIF DE LA  SEANCE: L’élève doit être capable de tracer  la patte de boutonnage rapportée et de marquer la boutonnière lingerie

PRE-REQUIS :   - le tracé de la croisure parementure

- la boutonnière confection

NOUVELLES CONNAISSANCES :

- Tracé d'une patte de boutonnage rapportée

- Marquage des boutonnières lingerie

| ON DONNE : | ON DEMANDE: | ON EXIGE: | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 fiche contrat - 1 fiche définition et méthode - 1 fiche schéma - 1 patron corsage de base - Du papier de coupe - Du matériel de coupe - Des consignes orales. | - De compléter la fiche Schéma 3/3 - Relever le corsage devant - Tracer la croisure et la valeur couture du corsage à l'aide de la fiche p2/3 - Tracer la croisure, la parementure et les valeurs de couture de la patte de boutonnage rapportée (voir p.2 et 3/3) - D'effectuer le pliage puis le découpage de l'encolure - Calculer la longueur exacte des boutonnières lingerie - Marquer les boutonnières lingerie - Désigner chaque élément | - Le schéma est complet et correct - Le corsage devant est relevé avec précision - La croisure et la valeur de couture sont aux bonnes mesures - Le respect de la croisure, parementure et des valeurs de couture de la patte de boutonnage rapportée - Le pliage est effectué dans le bon sens avant le découpage de l'encolure - La longueur des boutonnières lingerie est juste - Respect de l’emplacement des boutonnières lingerie -Tous les éléments sont correctement désignés | /2 /1 /4 /6 /2 /2 /2 /1 |
| Remarque: | /20 |

1 -  Qu'est ce qu'une patte de boutonnage rapportée ?

- C’est une propreté qui vient s'ajouter sur l'ouverture d'un devant et sert de finition de bord

- Elle peut être rabattue sur  l'o-o du vêtement ou sur l'-o-  pour donner un effet de matière ou de motifs (réf. Illustrations ci-dessous)

- Elle peut être également positionnée à cheval.

- L'ajout de la valeur de croisure et de la parementure varie donc en fonction du modèle de la patte de boutonnage.

- Elle couvre  toujours les boutonnières.

- Elle peut être thermocollée ou non.

- Pour une patte de boutonnage rabattue sur  l'-o- du devant, tracer d'abord la ligne de milieu (à part du corsage)

- Ajouter une valeur de croisure de 15 mm  à droite de cette ligne

- Reporter cette valeur de croisure à gauche de la ligne de milieu pour tracer la parementure

- Tracer également la ligne de croisure sur le bord milieu devant du corsage

3 - Comment découper le patron ?

Le haut de la patte de boutonnage sur le vêtement doit prendre l'empreinte de l'encolure.

- Pour cela, ajouter les valeurs de couture, soit 10 mm sur le bord milieu devant du corsage

- Reporter cette valeur de couture sur les côtés de la patte de boutonnage.

- Découper et épingler l-o- du patron de la patte sur l' o-o du patron du corsage

- Remplier la valeur couture et rabattre en maintenant par des épingles

- Découper l'encolure puis les contours du corsage

4 - Comment calculer les boutonnières ?

Pour calculer la longueur de la boutonnière il faut mesurer: le diamètre du bouton + l’épaisseur du bouton

- Calculer la longueur de la boutonnière : Diamètre des boutons 10 mm, épaisseur de 2mm

le diamètre du bouton ( = .........mm) + épaisseur du bouton (=........mm) = .........mm

5 - Marquage des boutonnières lingerie.

La boutonnière lingerie se marque sur le fil du milieu, parallèle au bord du vêtement.

- Marquer à 10 mm de l'encolure : 5  boutonnières lingerie espacées de 40 mm

# Text boxes

La patte de boutonnage rapportée et la boutonnière lingerie:

Définition et méthode

La patte de boutonnage rapportée et la boutonnière lingerie

Schéma à compléter