EXERCICE III.  ÉTUDE D’ UN CONDENSATEUR ET D’ UNE BOBINE (5,5points)

Les trois parties suivantes sont indépendantes.

# Première partie

On considère le circuit ci-après :

E = 6,0 V ; R = 1 k( ; C inconnue.

La voie 1 de la carte d’acquisition d’un ordinateur permet d’enregistrer le graphe représentant l’évolution de la tension uC aux bornes du condensateur en fonction du temps. À l’instant de date t = 0 s, un interrupteur ferme le circuit et l’on obtient le graphe uC = f(t) qui est représenté sur le document 1 ci-après :

Les  questions I-1 et I-2  sont indépendantes l’une de l’autre.

I–1. Expression de la tension aux bornes du condensateur uC en fonction du temps.

I-1-a. En respectant l’orientation du circuit indiqué sur le schéma précédent, donner la relation liant l’intensité i du courant et la charge qA portée par l’armature A du condensateur.

I-1-b. Donner la relation liant la charge qA de l’armature A du condensateur et la tension uC aux bornes du condensateur de capacité C.

I-1-c. Montrer qu’à partir de l’instant de date t = 0 s où on ferme l’interrupteur, la tension uC vérifie l’équation différentielle

I-1-d. Vérifier que la solution de cette équation différentielle est uC(t) = E.(1 – e-t/(RC)).

## I-2. Détermination de la capacité C du condensateur

I-2-a. La constante de temps ( de ce circuit a pour expression ( = RC. Montrer que ( a la dimension d’un temps.

I-2-b. En utilisant le graphe uC = f(t) (document 1), déterminer une valeur approchée de ( en justifiant la méthode. Rappel : 1 – e-1 = 0,63.

I-2-c. En déduire une valeur approchée de la capacité C du condensateur.

I-2-d. Calculer, à la date ( :

-  une valeur approchée de la charge qA portée par l’armature A,

-  une valeur approchée de l’intensité i du courant.

# Deuxième partie

On remplace le condensateur par une bobine d’inductance L inconnue et de résistance interne r négligeable devant la valeur de R. On obtient le circuit ci-après :

E = 6,0 V ; R = 1 k( ; L inconnue.

La voie 1 de la carte d’acquisition d’un ordinateur permet d’enregistrer le graphe représentant l’évolution de la tension uR aux bornes du conducteur ohmique en fonction du temps. À la date t = 0 s, un interrupteur ferme le circuit et l’on obtient le graphe uR = f(t) qui est représenté sur le document 2 ci-après :

On rappelle que l’étude théorique conduit à une expression de la forme uR(t) = E.(1 – e-t/(’) où (’ est la constante de temps du circuit et que 1 – e-1 = 0,63.

II-1. Quel est le phénomène visualisé sur le graphe uR = f(t) qui est représenté sur le document 2 ?

II-2. La constante de temps (’ de ce circuit a pour expression (’ = L/R. Montrer que (’ a la dimension d’un temps.

II-3. En utilisant le graphe uR = f(t) (document 2), déterminer une valeur approchée de (’ en justifiant la méthode. Rappel : 1 – e-1 = 0,63.

II-4. En déduire une valeur approchée de l’inductance L de la bobine.

II-5. Calculer, à la date (’ :

-  une valeur approchée de l’intensité i qui circule dans le circuit,

-  une valeur approchée de la tension aux bornes de la bobine,

-  une valeur approchée de l’énergie emmagasinée dans la bobine.

Troisième partie :

La voie 1 de la carte d’acquisition d’un ordinateur permet d’enregistrer le graphe de la tension u aux bornes de la bobine et du condensateur lorsque l’interrupteur bascule de la position 1 à la position 2 à la date t = 0 s. On obtient le graphe u = h(t) représenté sur le document 3 ci-après :

III-1. À partir du graphe u = h(t) représenté sur le document 3, déterminer une valeur approchée de la grandeur temporelle T caractérisant ce phénomène. Donner son nom.

III-2. Donner l’expression de la période T0 de l’oscillateur en fonction de  L et C.

III-3- Calculer une valeur approchée de T0 et la comparer à T.

Données : ; ; ; ; .

III-4- À l’instant de date t = 0, quelle est l’énergie stockée dans le condensateur (on utilisera le graphe u = h(t) représenté sur le document 3 et on donnera une valeur approchée de cette énergie) ?

À  l’instant de date t = 0,014 s, quelle est l’énergie stockée dans le condensateur sachant qu’à cet instant la tension aux bornes du condensateur est d’environ 3,0 V (on donnera une valeur approchée de cette énergie) ?

Comparer ces deux valeurs approchées de l’énergie stockée dans le condensateur. Expliquer.

# Text boxes

Voie 1

qA

i

uC

Voie 1

E

_

+

C

R

E

_

+

L,r

i

R

u

E

1

2

C

L,r

+

-

uC (en V)

t (en s)

Document 1 : évolution de la tension uC aux bornes du condensateur en fonction du temps

t (en s)

uR (en V)

Document 2 : évolution de la tension aux bornes du conducteur ohmique en fonction du temps

Document 3 : évolution de la tension u aux bornes du condensateur ou de la bobine au cours du temps

t (en s)

u (en V)

uR

uR

On considère maintenant le circuit ci-contre :

E = 6,0 V ; r = 12 ( ; L = 0,14 H ; C = 2,2 µF